Вправи для побудови тривимірної моделі за допомогою команд SWEEP

Завдання:

- Побудувати тривимірну модель.

- Виконати компоновку креслення за його тривимірною моделлю.

Етапи розв’язування  першого завдання:

- Підготовчий етап.

Досліджуємо деталь,уявно розчленовуючи її на прості складові геометричні форми (форми, які можна побудувати за допомогою однієї команди), та в залежності від них обираємо спосіб побудови.

- Етап побудови примітивів базової частини моделі.

- Етап редагування геометрії базової частини.

- Зберігаємо креслення.

Етапи розв’язування  другого завдання:

- Підготовчий етап.

Вибираємо головний вигляд. Встановлюємо поточну систему координат таким чином, щоб площина XY збігалась з площиною головного вигляду.

- Етап побудови компоновки креслення.

- Етап оформлення креслення.

Провести осі симетрії та нанести розміри. Вставляємо у креслення основний напис.

- Зберігаємо креслення.

Неуказанные закругления R0,3, неуказанное закругление хввостовика  R3.

| № | L | Lсв | Lхв | Bхв | Угол закручивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(5,9) | 150 | 100 | 20 | 4 | 450 |
| 2(6,10) | 200 | 150 | 25 | 5 | 650 |
| 3(7,11) | 250 | 200 | 25 | 5 | 900 |
| 4(8,12) | 120 | 80 | 15 | 4 | 400 |

Для вариантов 5-8 профиль сверла рис.2., для вариантов 9-12 меняется профиль сверла рис.3..

рис2                                                                                                рис3