Тимкович Галина Іванівна, к.т.н.

Надкернична Тетяна Миколаївна

Національний технічний університет України (КПІ)

ВАРІАНТ РАЦІОНАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЗМІННОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Поверхні, які у теперішній час  застосовуються у промисловості, сільському господарстві та будівництві найчастіше є складними за формою і повинні відповідати певним вимогам та задовольняти декілька критеріїв одночасно. Існує ряд технічних можливостей переналагодження однієї поверхні на іншу або складання (складних з геометричної точки зору) поверхонь з кусків, які належать певному номенклатурному ряду. Схеми та критерії об’єднання окремих кусків в цілісну структуру  можуть бути різними і, частково, обумовлені видами номенклатурних елементів. Різновид обраної схеми визначається, головним чином, не формою плану, яка зводиться, а внутрішніми її параметрами, тобто її диференціально-геометричними характеристиками. Найчастіше критерієм оптимальності серед інших є обмеження на кут нахилу дотичної у будь-якій точці поверхні. Для розв’язання прикладних технічних задач ефективно використовувати розповсюджену систему для математичних розрахунків “MathCAD”. Спробу розв’язати одновимірну оптимізаційну задачу при коригуванні перерізів поверхонь було зроблено в роботі [1] .

В глобальному розумінні задача формулюється наступним чином: позначимо  клас дійснозначних функцій , для які неперервно диференціюються на прямокутному плані  За заданою функцією  побудувати функцію       таку, щоб модуль градієнта не перевищував :

для всіх

і  при цьому

Розв’язання задачі передбачає, як складову, реалізацію алгоритму визначення відстані від точки до багатогранника в Евклідовому n-вимірному просторі в багатофункціональній інтерактивній обчислювальній системі “MathCAD”.  Геометрична модель для пошуку раціонального алгоритму в зазначеній обчислювальній системі наведена на   рис.1.

Основною процедурою програми є блок  Dist (R, ties, (, nst), вхідними параметрами якого є:

матриця-стовпчик із N+1 компонент вектора R;

матриця ties, що має М+1 рядків, кожен з яких є набором коефіцієнтів однієї з нерівностей виразу (1), так що вільний член правої частини - останній елемент рядка з N+2 елементів;

( - 4-вектор малих параметрів чисельного настроювання алгоритму, що враховують вплив похибки обчислень (якщо точність одного обчислення порядку 10-15 , то, звичайно, можна покласти (=10-10(1,1,1,1)Т;

nst - обмежувач числа ітерацій, який дозволяє обмежувати час обліку  (натуральне число).

Виконується ортонормалізація системи векторів нормалей зв'язків, і знаходиться проекція вектора R - u на ортогональне доповнення до підпростору цих нормалей, тобто, знаходиться вектор, спрямований вздовж границі з точки u під кутом не більшим за 90( у напрямі до точки R. Якщо зазначена проекція дорівнює нулю, то точка U, яка реалізує шуканий мінімум відстані, вважається досягнутою (рис.1.). В іншому випадку виконується наступна ітерація вздовж променя напряму проекції до обмеження новими, додатковими до вже існуючих, зв'язками з (1), або до досягнення абсолютного мінімуму відстані уздовж цього променя.

Зрозуміло, що при такій процедурі пошуку ітерації скінчаться або на основі перпендикуляра,  опущеного на найближчі з “ребер-граней”, якщо така існує, або в найближчій вершині до точки R (коли вимірність підпростору нормалей досягне вимірності всього простору задачі, рівного N+1). Результатом роботи блока Dist(R, ties, (, nst) є виведення матриці-стовпчика, першими N+1 членами якої є компоненти  мінімізуючого вектора U. Якщо розв’язання нетривіальне , то наступні N+1 чисел виводять компоненти вектора напряму останньої ітерації, потім - шукану відстань і кількість виконаних ітерацій. Остання, якщо мінімум досягнутий, повинна бути строго меншою за вхідний  параметр  nst.

Наведені математичні викладки та алгоритми коригування поверхні оболонки, що проектується, у поверхню, яка враховує при зведенні використання технології торкретування та конструктивні особливості ОСЗГ практично реалізовані в системі “MathCAD”  і відображені на рис.2.

Рис.3. Тривимірне порівняння вихідної поверхні оболонки                        з  виправленою поверхнею  при куті дотичної 37 о .

Висновки. За умовою задачі здійснено контроль за кутом нахилу у кожній точці поверхні та зроблено можливим виконати розрахунки диференціально-геометричних характеристик в зазначених точках поверхні. Виявлено можливість урахування додаткових критеріїв при розв’язанні оптимізаційних задач на базі понять багатовимірної геометрії.

Література

1.  Тимкович Г.І., Горин В.В. Оптимізація перерізів сітчастого каркаса опалубки, що трансформується //Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: Будівельник. – 2000, вип. 68. – С. 155-157.

# Text boxes

Рис.1.  Геометрична модель пошуку точки оптимізованої поверхні.